## Slide 1
Fonction | Critère d’appréciation | Niveau | Flexibilité
Déclencher les moteurs du robot suivant les commandes reçues | - Vitesse de déclenchement - Accélération | - Instantanée - 6 secondes d’accélérations maximal | - +/- 1 seconde - +/- 2 secondes
Afficher le niveau de batterie du robot | - Vitesse de remontée des informations - Véracité des informations | - Instantanée - Informations vraies | - +/- 1 seconde - Erreurs mineures
Recevoir des commandes via ordinateur | - Vitesse de transmission | - Moins d’une seconde entre l’envoi et la réception de la commande | - Aucune
Recevoir des commandes via smartphone | - Vitesse de transmission | - Moins d’une seconde entre l’envoi et la réception de la commande | - Aucune
S’adapter au support physique | - Angle de la pente du support physique - Arrêt si détection d’obstacles | 5 degré de pente maximal 1 seconde maximale de temps de réaction | +/- 5 degrés de pente aucune
Arrêt complet en cas de perte du signal ou des commandes ou via bouton | - Temps d’arrêt du robot | - instantané | - +/- 1 seconde
Veille automatique des moteurs si niveau de batterie de la carte faible | - Temps de mise en veille - Message d’avertissement | - Moins d’une minute pour la mise en veille après sauvegarde des programmes - Affichage automatique et durée de 15 secondes pour le message d’avertissement | 1 minute maxi Durée de +/- 10 secondes

## Slide 2: Cycle de marche du robot
Initialisation du robot
Mise en place des liaisons (démarrage carte wifi)
Lancement programme Son/Lumières/Écran à côté
Attente des instructions (écoute du port série du contrôleur)
Si commande reçue, démarrage des moteurs et effectuation de la commande
Si inactivité détectée, mise en veille des moteurs