## Slide 1
Titre |  | Test du déclenchement du moteur |  | 
Objectif |  | Vérifier que les cas d’erreurs possibles ont bien été prévus et que le moteur est bien déclenché à la bonne intensité à la réception de la commande |  | 
Exigence du test |  | Tous les tests doivent passer pour certifier que ce module fonctionne correctement |  | 
Exécutable |  | Commande.c |  | 
Environnement |  | Debian,gcc |  | 
ID | Démarche | Données entrées | Comportement attendu | Validation
1 | Lancement de l’exécutable | / | Déclenchement des deux moteurs vers l’avant à mi-intensité | 
2 | Passer en paramètre à la fonction deux nombres entiers positifs différents supérieurs à 128 | 150,180 | Déclenchement des deux moteurs vers l’avant à intensité différentes (le robot avance en diagonale) | 
3 | Passer en paramètre à la fonction deux nombres entiers positifs différents inférieurs à 128 | 40,80 | Déclenchement des deux moteurs vers l’arrière à intensité différentes (le robot recule en diagonale) | 
4 | Passer en paramètre à la fonction deux fois le nombre 128 | 128,128 | Le robot s’arrête (ou ne bouge pas s’il était déjà à l’arrêt) | 
5 | Passer en paramètre à la fonction deux nombres entiers positifs différents, l’un supérieur à 128, l’autre inférieur à 128 | 60,180 | Le robot tourne sur lui-même | 
6 | Passer en paramètre à la fonction deux caractères quelconques | A, b | Aucune exécution et redemande des entrées valides | 

## Slide 2
Titre |  | Test de réception des commandes |  | 
Objectif |  | Vérifier que les commandes reçues correspondent bien à des commandes connues |  | 
Exigence du test |  | Tous les tests doivent passer pour certifier que ce module fonctionne correctement |  | 
Exécutable |  | reception.c |  | 
Environnement |  | Debian,gcc |  | 
ID | Démarche | Données entrées | Comportement attendu | Validation
1 | Envoyer la commande pour récupérer le mode de fonctionnement | 0x2B en liaison série | Affichage sur la console du mode de fonctionnement du contrôleur | 
2 | Envoyer la commande pour récupérer la vitesse du moteur 1 | 0x21 en liaison série | Affichage sur la console de la vitesse du moteur 1 | 
3 | Envoyer la commande pour forcer la vitesse du moteur 1 | 0x31 en liaison série, suivi de 0xFF | Démarrage du moteur 1 à pleine puissance | 
4 | Envoyer la commande pour récupérer la vitesse du moteur 1 | 0x22 en liaison série | Affichage sur la console de la vitesse du moteur 2 | 
5 | Envoyer la commande pour forcer la vitesse du moteur 1 | 0x312en liaison série, suivi de 0xFF | Démarrage du moteur 2 à pleine puissance | 

## Slide 3
Titre |  | Test d’envoi des commandes |  | 
Objectif |  | Vérifier que les commandes prévues sont bien transmises |  | 
Exigence du test |  | Tous les tests doivent passer pour certifier que ce module fonctionne correctement |  | 
Exécutable |  | transmission.c |  | 
Environnement |  | Debian,gcc |  | 
ID | Démarche | Données entrées | Comportement attendu | Validation
1 | Envoyer la commande pour récupérer le mode de fonctionnement | 0x2B en liaison série | Récupération de 0x2b sur le scanalogic | 
2 | Envoyer la commande pour récupérer la vitesse du moteur 1 | 0x21 en liaison série | Récupération de 0x21 sur le scanalogic | 
3 | Envoyer la commande pour forcer la vitesse du moteur 1 | 0x31 en liaison série, suivi de 0xFF | Récupération de 0x31 et de 0xFF sur le scanalogic | 
4 | Envoyer la commande pour récupérer la vitesse du moteur 1 | 0x22 en liaison série | Récupération de 0x22 sur le scanalogic | 
5 | Envoyer la commande pour forcer la vitesse du moteur 1 | 0x32 en liaison série, suivi de 0xFF | Récupération de 0x32 et de 0xFF sur le scanalogic |